Воздухоразделительные установки  предназначены для производства газообразных и жидких кислорода, азота, аргона. 
     Принцип действия установок - разделение воздуха методом глубокого охлаждения и низкотемпературной ректификации, позволяющей достичь высокой чистоты получаемых продуктов: кислорода - 99,7 %, азота - 99,9999% и аргона - 99,996 %. 
     Атмосферный воздух сжимается компрессором. Очистка сжатого воздуха от примесей осуществляется путем адсорбции в блоке комплексной очистки. Удаление из воздуха влаги, двуокиси углерода и углеводородов происходит в попеременно работающих адсорберах. Генерация холода осуществляется путем расширения газа в турбодетандере. Разделение воздуха осуществляется в низкотемпературных ректификационных тарельчатых колоннах, расположенных в блоке разделения.

Оборудование установки поставляется укрупненными блоками, соединяемыми на месте эксплуатации. Высокая заводская готовность оборудования сокращает сроки ввода в эксплуатацию. 
     Монтаж поставляемого оборудования  выполняется высококвалифицированными специалистами  под руководством  шеф-инженеров

Если Вам необходимо оборудование для производства кислорода, азота.

Для этого нужно знать.

На сегодняшний день для производства азота и кислорода используются три основных типа установок:

1. Криогенные (разделение воздуха способом низкотемпературной ректификации).
2. Адсорбционные (разделение воздуха за счет поглощения адсорбентом различных компонентов воздуха).
3. Мембранные (разделение воздуха за счет различия скорости проникновения различных компонентов воздуха через газоразделительные мембраны).

Чем нужно руководствоваться при выборе установки.

1. Какие продукты разделения воздуха, и в каком виде вам необходимо получать.

- На криогенных установках возможно одновременное получение азота, кислорода, (на крупных установках так же и аргона) как в газообразном, так и жидком виде.
- На адсорбционных и мембранных установках возможно получение только одного продукта, азота или кислорода, и только в газообразном виде.

2. Чистота получаемых продуктов разделения воздуха, необходимая для обеспечения технологических процессов вашего производства.

Технический и медицинский газообразный кислород по ГОСТ 5583-78 и ГОСТ 6331-78 (чистота не ниже 99,2%) , как и жидкий возможно получить только криогенным способом. Адсорбционные установки дают чистоту не выше 95%, мембранные – до 50%.

(Для газовой сварки и резки металлов применяется кислород чистотой не ниже 98,5 %, получаемый только на криогенных установках.)

Азот повышенной чистоты (99,999) возможно получить как на криогенных, так и на адсорбционных установках. 

3. Производительность установки.

4. Энергопотребление. Основной характеристикой при определении затрат на производство технических газов, является удельный расход электроэнергии на м3 (или кг) производимого продукта.

5. Давление продуктов разделения воздуха на выходе установки.

6. Условия эксплуатации. Количество обслуживающего персонала, ремонтопригодность оборудования, стоимость и возможность получения запасных частей

Какие работы необходимо провести для запуска производства

1. Выполнение проекта воздухоразделительной станции с проведением экспертизы Ростехнадзора, для получения разрешения на строительство.

2 Выполнение строительной части в соответствии с проектом.

3. Проведение экспертизы здания (если строительство не новое).

4. Монтаж установки и компрессора. Пусконаладочные работы.